## Slide 1: ESTRUCTURA INTERNA DE UNA COMPUTADORA
ARQUITECTURA

## Slide 2: ARQUITECTURA
La unidad central es conocida comúnmente como CPU (Central Processing Unit).Esta formada por circuitos electrónicos capaces de desarrollar las funciones de control y de calculo aritmético y lógico. Todos estos circuitos se hallan siempre integrados en un solo microprocesador o una microcomputadora, según sea su estructura interna.
BUSES
La CPU se comunica con todas las posiciones de memoria y todos los periféricos de la computadora a través de vías o canales formados por grupos de conductores llamados buses.
Los buses más comunes en las computadoras son:
---Bus de datos.
---Bus de direcciones.
---Bus de control.

## Slide 3: BUS DE DATOS (DATA BUS)
En el viajan los datos de una parte a otra de la computadora. En este bus los datos pueden ser de entrada o de salida con respecto a la CPU, memoria y controladores de entrada/salida.
Bus de direcciones (Address bus)
Tiene la función de seleccionar o Direccional las distintas partes de la computadora. La CPU puede seleccionar mediante este bus una dirección de la memoria para posteriormente leer los datos que contiene. Con respecto a la CPU, siempre es un bus de salida.
Bus de control (Control bus)
En este bus viajan las señales de control de todo el sistema. Con respecto a la CPU, este bus puede ser de entrada o de salida, puesto que la CPU, además de controlar las unidades periféricas a la misma, puede recibir información sobre cual es el estado de una determinada unidad.
Otra forma de comunicación entre la CPU y los periféricos es mediante el multiplexor, que permite que dos o más periféricos se comuniquen con la CPU por el mismo canal y el mismo tiempo.

## Slide 4: DIRECCIONAMIENTO O SELECCIÓN
Todos los bloques de que se compone una computadora pueden comunicarse independientemente con la CPU, a través del mismo bus de direcciones. Estos bloques permanecen <<dominados>>, es decir, inhabilitados, hasta que la CPU le ordena a uno de ellos que <<despierte>>, es decir, que lo habilita. Para ello, la CPU los direcciona precisamente mediante el bus de direcciones.

## Slide 5
Cada uno de los bloques que componen una computadora, a excepción de la CPU, tiene una dirección asignada. Esta dirección debe ser diferente Para cada una de las unidades.
Cuando la CPU desea dialogar con una anidad, coloca en el bus de direcciones (adress bus) la dirección correspondiente a la unidad. El bus de direcciones llega siempre a todas las unidades. Por consiguiente, cada vez que la CPU ponga una dirección en el bus esta será captada y controlada por todas las unidades direccionales por la computadora, pero solo habrá una unidad que, al coincidir su dirección con la que viaja por el bus, sea la que establezca el dialogo con la CPU.
Si la CPU pone en su bus de las direcciones de 8 bits el valor 2E (hexadecimal) o binario (0010110), tan solo se habilitara la unidad cuya dirección es 2E. En este momento, la CPU podrá enviarle datos o pedir información. A este proceso se le conoce por direccionamiento o selección. Hablaremos de direccionamiento cuando hagamos referencia a direcciones de memoria, y de selección cuando se trate de otros tipos de unidades, como controladores o puertos de entrada/salida.

## Slide 6: UNIDADES DE MEMORIA
Las memorias es un elemento capaz de almacenar información. Las memorias de la computadora están divididas en celdas. Cada celda tiene una dirección específica. Las memorias normalmente están organizadas como una cuadricula o matriz, en la que hay filas y columnas. Cada celda puede ser diseccionada por la CPU y esta compuesta de otras ocho celdas elementales, cada una de las cuales pueden tomar el valor 0 o1. De esta forma, en cada celda direccionable podemos guardar 1 byte de información. Recordemos que 1 byte es igual a 8 bits.

## Slide 7: Capacidad
La capacidad de una memoria se define como el número máximo de bytes que podemos guardar o almacenar en ella. Depende directamente del número de celdas y el número de bits que tenga cada celda.
Si tenemos una memoria de 8 columnas por 4 filas, entonces dispondremos de 32 celdas. Si suponemos que cada celda puede memorizar 8 bits, en total tendremos una capacidad de 32x8=256 bits. Comúnmente, la capacidad de una memoria se indica en bytes. En este ejemplo, la capacidad será: 8=32 bytes.

## Slide 8: Grabación /lectura
Cuando se ha diseccionado una posición de memoria, la CPU puede efectuar una lectura o una grabación de datos.
La capacidad de las memorias de las computadoras crece continuamente y necesita expresarse en unidadades mucho más mayores que el byte. Las mas utilizadas son KB (1024 bytes), MB (1024KB), GB (1024 BGB).
Una vez diereccionada una posición para una operación de lectura, la memoria toma el contenido de la celda direccionada y lo coloca en una salida, indica esta el bus de datos. Si es una operación de grabación el dato que ha de grabarse debe estar disponible en el bus de datos, a la entrada de la memoria, de donde esta la toma para depositarlo en la celda direccionada.

## Slide 9: CLACIFICACION DE LAS MEMORIAS
Las memorias se pueden gratificar según diversos criterios. Uno de los más importantes es su función de la computadora.
Atendiendo a este criterio se distingue entre:
Menorías centrales. Son dispositivos que sirven para almacenar los programas que se quieren ejecutar, así como los datos, los cálculos intermedios y los resultados; todos ellos son accesibles a la Unidad de control y a la Unidad aritmético lógica. Ala memoria central también se le llama memoria principal, de trabajo interna.
Memorias de almacenamiento masivo. Son memorias para el almacenamiento de datos que no permiten el acceso inmediato del programa a ellos, para que esto suceda es necesario un paso previo, consiste en la lectura de la información deseada y su colocación en la memoria central de la maquina. A la memoria de almacenamiento masivo se le llama también memoria secundaria o externa; su velocidad de acceso es mucho menor que las que poseen los circuitos integrados, pero su menor coste permite obtener almacenamientos masivos a precios razonables.
Por su moda de funcionamiento, las memorias se gratifican en:
Memorias de acceso directo, en las que los datos almacenados están disponibles en cualquier orden.
Memorias de acceso secuencial, en la que los datos deben leerse en el mismo orden en los que fueron almacenados.

## Slide 10: Tipos de memoria central
Las memorias de circuitos integrados son las utilizadas actualmente. Son rápidas y de acceso directo. Se dividen en varias clases, en función de su durabilidad y su capacidad para ser rescritas. Las importantes son:
Memoria RAM
En esta memoria, cuyo nombre de las iniciales de su nombre en lenguaje inglesa Random Access Memory, se puede grabar y leer datos. Pero, en realidad, se trata de una memoria volátil, cuyo contenido se borra al cortase el suministrador de energía.

## Slide 11
Memorias ROM
Estas memorias, cuyo nombre procede de las iniciales inglesas de su nombre Read Only Memory, son solo lectura. No es posible grabar ningún dato en las memorias ROM. SE trata de memorias no volátiles. Su contenido se graba durante su constricción y no se puede cambiar. Son memorias perfectas para guardar micro programas, sistemas operativos, tablas de conversión, generación de caracteres, etcétera.
Memorias PROM
Tal como indica su nombre, Programable ROM, estas memorias son programables. Se encargan vírgenes al programador. Este mediante un dispositivo especial, las programara grabando en ellas los datos que considera de intereses para su trabajo.
El proceso de programación es destructivo: una vez grabada, es como si fuese una ROM normal.

## Slide 12: MEMORIAS
Memoria EPROM
Se trata de una PROM, de la que se puede borrar (Erasable PROM) la información mediante rayos ultravioletas. Para esta operación es necesario que el circuito integrado disponga de una ventana de cuarzo transparente a los rayos ultravioletas. El tiempo de exposición a los rayos ha de ser corto y varias según el constructor. Una vez borrados los datos de la EPROM, se necesita disponer de un grabador especial para introducir nuevos datos.
Memoria RPROM
E una memoria PROM, cuya información se puede borrar eléctricamente , si se aplican a las entradas unos valores de tensión oportunos, y también programar de nuevo (Reprogramable ROM ). Para el borrado de una RPROM, y para su reprogramación, se necesita un programador especial.

## Slide 13: MEMORIA SUPERIOR, EXPANDIDA, EXTENDIDA Y ALTA
Aunque la memoria de acceso a aleatorio (RAM) es simple la ,misma para una computadora , se distinguen diferentes tipos de la misma dependiendo de la posición que ocupan en el mapa de memoria; asi, diferencia entre la memoria superior, la memoria expandida , la memoria extendida y memoria alta. La memoria convencional de un ordenador, comprende desde 0 hasta 1024K, es aquella en la cual ejecutan todos los programas del sistema operativo (DOS).

## Slide 14: LA MEMORIA SUPERIOR
La memoria superior, por su parte, es la zona de la memoria convencional comprendida entre 640K y 1024K de La memoria superior se emplean para almacenar rutinas básicas del sistema informático, como son aquellas que controlan la computadora desde el momento que se enciende , o las que afectan a la entrada y salida de datos o a la memoria video (que permite almacenar los caracteres que se visualizan en el monitor y la información numérica que indica como deben aparecer, es decir: colores de carácter y del fondo en el aparece, intensidad del color, etcétera)

## Slide 15: LA MEMORIA EXPANDIDA O MEMORIA EMS
La memoria expandida o memoria EMS (por sus siglas inglesas Expended Memory Specification) trabaje con una memoria superior a los 1024K de la memoria convencional. Para ello se emplea un método basado en utilizar un bloque de memoria de 64K de la memoria superior al que pueden acceder tanto e l DOS como las aplicaciones de DOS.
Por su parte, la memoria extendida es una memoria superior a los 1024K que caracteriza a los microprocesadores de de la gama 286 y superiores. Estas memorias alcanza, por ejemplo, en los ordenadores de la gama 386 y superiores un valor de hasta 4096MB. Esta región de la memoria, si bien no es aseccible al sistema operativo DOS, si lo es a la mayoría de las aplicaciones modernas que corren en el interfases como Windows. Los sistemas operativos como el UNIX o el OS/2 si pueden acceder a la memoria extendida.

## Slide 16: LA MEMORIA ALTA
La memoria alta es aquella memoria comprendida entre los 1024 y los 1088K y ,al igual que la memoria extendida , es propia de los ordenadores equipadas con microprocesadores de la gama 286 y superiores . Estos 64K son sin embargo accesibles al sistema operativo DOS (a partir de la versión 5.0). Evidentemente, si se dispone de memoria alta, la memoria extendida, en licuar de empezar en 1024K, lo hace en 1088K.

## Slide 17: MICROPROCESADOR
Se define como microprocesador de la unidad central de procesador la unidad central de proceso de datos, constituida por un solo circuito integrado (CI) de alta escala en la integración de sus componentes. El microprocesador opera bajo el control de un programa y efectúa operaciones sobre los propios datos:
Operación de tipo lógico.
Operaciones de tipo aritmético.
Control de entrada/salida de datos.
Control de funciones y de unidades externas al mismo, pero internas a la computadora.

## Slide 18: MICROCOMPUTADORA.
Una micropuntadora es una computadora cuyo procesador central es un microprocesador; además de la CPU, tiene memoria interna, generador de reloj y circuitos de entrad y salida. La microcomputadora esta formada por los siguientes elementos:
---Unidad central del proceso de datos (CPU).
----Memoria para datos RAM.
----Memoria conteniendo instrucciones de programa ROM.
----Circuitos de entrada y de salida (I/O).
----Generador de reloj.

## Slide 19: CONTROLADORES
Los controladores son circuitos integrados (CI) que forman parte de la estructura hardware de una computadora.
Son circuitos que ayudan a la CPU a desarrollar su labor. Podemos clasificar los controladores en dos grupos, atendiendo al trabajo que desarrollan:
---Controladores de unidades periféricas.
---Controladores de unidades internas a la computadora.
En el primer grupo, podemos incluir los siguientes:
---Controladores de interfaces serie y paralelo.
---Controladores de unidades del disquete o de disco duro.
---Controladores de pantalla.
---Controladores de teclado.
---Consoladores de comunicaciones.

## Slide 20: CONTROLADORES
En el segundo grupo se incluye los siguientes:
----Controladores de acceso a la memoria.
----Controladores de la interrupción de la CPU.
Analizaremos a la continuación dos controladores de unidades internas de la computadora.

## Slide 21: CONTROLADORES DE ACCESO DIRECTO A LA MEMORIA (DMA controller)
Con la ayuda del controlador de acceso a memoria , a la unidad central de proceso de datos de la computadora se descarga de sus funciones de control, mientras hay un intercambio de información entre la unidad de memoria interna , sea RAM o ROM, y una unidad externa o periférica.
Este controlador puede considerarse como un ayudante de la unidad central. Así, el controlador de acceso a memoria cumple el cometido asignado, la CPU puede efectuar otro proceso dentro de la tarea que le ha sido encomendada.

## Slide 22: Controlador de interrupciones
En todo proceso de elaboración de datos intervienen distintas unidades internas o externas a la computadora. Cada una de estas unidades es gestionada por un controlador particular.
Si una de estas unidades desea enviar un mensaje a la unidad central de procesos de datos, recorrerá el camino que se indica seguidamente:
----Envía una petición a la CPU.
----La CPU recibe la petición, interrumpe el trabajo que esta realizado y le envía una señal de aceptación de su petición.
----La unidad periférica a través de su controlador, al recibir la aceptación, inicia el dialogo con la unidad central.
---- Terminado el intercambio de información entre la unidad externa y la unidad central, esta sigue con el programa en el lugar donde quedo interrumpido.
El controlador de interrupciones se sitúa en el punto primero de este proceso. Recibe las peticiones de interrupción enviadas por las unidades periféricas, establece un orden de prioridad y envía una interrupción a la unidad central.

## Slide 23: INTERFACES Y CIRCUITOS DE ENTRADA/SALIDA
En toda computadora existen unos dispositivos que posibilitan el dialogo entre la CPU y las unidades periféricas.
Este dialogo se lleva a caoba través de unos circuitos a los que comúnmente se denomina puerto o interfases de entrada /salida (input/output port). Estos puertos se utilizan para establecer la comunicación entre la unidad central de proceso de datos (CPU) y el mundo externo.
estos puertos, en función de su utilidad, se pueden vivir en dos grandes bloques:
----Interfaz o puerto serie.
----Interfaz o puerto paralelo

## Slide 24: INTERFACES
Interfaz serie
Significa que los bits de información viajan uno después del otro y por el mismo cable de conexión.
Este tipo de puerto es menos costoso que el puerto paralelo, pero
en contraposición es más lento y se utiliza en comunicaciones a larga distancia.
INTERFAZ PARALELO
Significa que todos los bits de información viajan simultáneamente hacia el periférico.
En este puerto, a cada pulso de reloj se envía un byte al periférico. Este tipo de puerto se utiliza en comunicaciones a corta distancia, como puede ser de la computadora a la impresora.

## Slide 25: PLACA BASE Y RANURAS DE APLICACIÓN (ISA, EISA Y MCA)
Toda la circuitería que forma un ordenador se concentra básicamente en la llamada placa base, placa madre o tarjeta madre formad por una placa de circuitos integrados sobre la cual se dispone la totalidad de los componentes electrónicas que construyen en una computadora. Los tres constituyentes fundamentales de una placa base son los microprocesador, la memoria y las memorias y las ranuras de aplicación. El microprocesador dirige todas las operaciones que tiene lugar en la computadora y actúa como verdadero cerebro de la maquina. La memoria es la zona en la que se almacena temporalmente la información que recibe el microprocesador y la que este elabora a partir de ella. Por ultimo, las ranuras de aplicación (slots) son zócalos longitudinales preparados especialmente para el usuario inserte en ellos las mas diversas tarjetas que le permiten aumentar las prestaciones de sus computadora, como por ejemplo, tarjetas de audio, de video, etcétera. Las ranuras de aplicación que se pueden conectar dichos zócalos.
Las tarjetas pueden ser de 8, 16 o 32 bits. Este es un punto importante, dado que una tarjeta de 8 bits se puede conectar en una ranura de aplicación de 32 bits, pero no sucede lo mismo en el coso inverso. Además, hay que tener en cuenta que las aplicaciones coincidan, ya que puede ser tanto del tipo PCXT (de 8bits), como la designación del PC AT (de 16bits). La Arquitectura basada en tarjetas de 8 y 16 bits, tanto PCXT como PCAT, forma el grupo conocido como arquitectura ISA (siglas de industry Standard Architecture o arquitectura estándar de la industria).

## Slide 26: INTERCAMBIO
El intercambio
Sin embargo, hemos mencionado ya la existencia también de tarjetas de 32 bits (que aparecieron hacia finales de la década de los 80), que generalmente corresponden a arquitecturas propias de cada fabricante. Por ejemplo, IBM lanzo el 1987 su gama OS/2 provistas de tarjetas con un estándar propio, el MCA (Micro Chnnel Architeture o arquitectura micronal); esta arquitectura rompe, sin embargo, con el principio de contabilidad entre los dispositivos informáticos, ya que acepta únicamente tarjetas MCA.
En cambio si se trata de una computadora que esta dotada de ranuras ISA, podrá aceptar tarjetas de aplicación tanto 8 como de 16 bits. Finalmente, si disponemos en una arquitectura EISA en la placa base de nuestra maquina, podremos efectuar las aplicación de sus presentaciones tanto insertando tarjetas ISA de 8 o 16 bits, como conectando tarjetas EISA de 32 bits.
En la actualidad se impone cada vez mas una tecnología llamada de Bus Local, que se basa en una conexión directa entre el micro procesador que hace de cerebro la computadora y los dispositivos periféricos conectados a ella , a través de las ranuras de aplicación especiales situadas también en la placa base.

## Slide 27: PUESTA EN MARCHA (BOOTSTRAP)
La computadora dispone de unos pequeños programas grabados en memoria no volátil y de acceso solo en lectura (ROM) para el control y preparación de los componentes de la computadora. Se activan al conectarla ala red eléctrica y poner el interruptor en posición ON.
Estos programas son utilizados por la computadora, comúnmente para los siguientes fines:
___Como preparación de la CPU y de los controladores presentes en la computadora. Por ejemplo, controlador de unidades magnéticas, controlador de interfaz, serie o interfaz paralelo, controlador de las interrupciones, etcétera
____Como autodiagnóstico de la CPU y de los distintos controladores. Además este autodiagnóstico comprueba toda la memoria de la computadora, que luego habrá de recibir los datos y los programas.
_____Control de ciertos periféricos que se consideran común mente parte de la estructura de la computadora. Por ejemplo, el teclado (periférico de entrada de datos) y la pantalla (periférico de salida de datos). A este proceso de carga y autodiagnóstico se le conoce como puesta en marcha (bootstrap), y a la memoria que contiene esta rutina de programa, como ROM de puesta en marcha.
Cundo la CPU ha determinado su control sobre cada uno de los componentes, sean controladores o periféricos, pasa a cargar el sistema operativo (OS).l El Os cumple una tarea muy importante: facilitar al usuario el control de la computadora.
La CPU, una vez cargado el SO en la zona de memoria destina para este fin, cede el control de la computadora al usuario.
En este punto, se le ofrecen a dicho usuario unas cuantas posibilidades:
___Emplear los programas de utilidad que contiene el SO.
___Programar, eligiendo unos de los lenguajes de programación que el mismo SO ofrece.
___Cargar un programa de aplicación, presente por ejemplo en una unidad de disco Flexible, y ejecutarlo.